## Slide 1: Untersuchung und prototypische Umsetzung eines L DNN Algorithmus
Institut für Automatisierungstechnik
und Softwaresysteme
Zwischengespräch
Simon Kamm
Studiengang: Elektro- und Informationstechnik

## Slide 2: Motivation/Aufgabenstellung
Bisheriger Widerspruch zwischen:
    Multitasking-fähigen (verteilten) Machine Learning Algorithmen und
    Schutz von eigenen Daten
   Verhindert vielfach eine flächendeckende Nutzung von KI-Methoden in der Praxis
Potenzial von Lifelong Deep Neural Network Algorithmen (L DNN A): Auflösung dieses Widerspruchs durch:
    Verteiltes Lernen ohne Austausch von Rohdaten  Schutz von Daten
    Lauffähig (lernfähig) mit wenig Speicher und Rechenleistung auf Edge Devices
Analyse des Konzepts “Lifelong Deep Neural Network” hinsichtlich Funktionalität und Anwendbarkeit auf andere Aufgabengebiete mithilfe einer prototypischen Implementierung

## Slide 3: Stand der Arbeit
Lifelong DNN Algorithmus benutzt die sogenannte Dual-Memory Methode:
    Fixer Feature-Extrahierer (Modul A)
    Kontinuierlich lernender Klassifikator (Modul B)
Modul B kann über verschiedene Geräte hinweg ausgetauscht werden (kein Austausch von Daten notwendig)

## Slide 4: Stand der Arbeit
Generelle Anforderung: Lauffähigkeit des Algorithmus auf „kleinen“ Endgeräten (z.B. Smartphone oder Mikrokontroller)
Anforderungen an Modul A:
    Extraktion relevanter Features aus Eingangsdaten
    Lauffähig auf Endgeräten (Begrenzter Speicher- und Rechenbedarf)
Anforderungen an Modul B
    Inkrementell trainierbar sein mit neuen Daten
    Rechen- und Speicherbedarf sollen beschränkt sein oder langsam anwachsen in Bezug auf die Anzahl an bekannten Klassen
    Keine Speicherung von alten Trainingsdaten

## Slide 5: Stand der Arbeit
Modul A: Einsatz eines DNN MobileNet-V2
    14 MB Speicherbedarf für Parameter
    0,3x109 benötigte Operationen für ein Eingangsbild
Modul B: Simplified Fuzzy ARTMap Netzwerk (SFAM-Netzwerk)
    Arbeitet mit generalisierten Repräsentationen der Klassen
    Schnelles Erlernen neuer Muster – Möglichkeit des One-Shot Lernens

## Slide 6: Verlauf
Erreichte Meilensteine
Definitionsphase: Analyse der Anforderungen und Literaturrecherche über verfügbare Algorithmen/Ansätze
Konzeptionsphase: Auswahl der finalen Module sowie Konzeption der Experimente
Aktuell in Bearbeitung
Prototyping: Implementierung der ausgewählten Konzepte und Algorithmen sowie einer Pipeline für die spätere Auswertung und Ausführung der Experimente
Ausstehende Meilensteine
Evaluierung und Bewertung des SW-Prototypen
Optionaler Aufbau eines Demonstrators
Mögliche Risiken:
Vollständiger Aufbau des Demonstrators nicht möglich falls Verzögerungen auftreten